PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY

Nazwa zamówienia: 	Uporządkowanie terenów popegeerowskich w Garczynie.

Zamawiający: 	Gmina Liniewo, ul Dworcowa 3, 83-420 Liniewo

Zakres robót objęty zamówieniem wraz z kodami CPV:

71000000-8	Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne.

71320000-7 	Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

45000000-7 	Roboty budowlane

45100000-8	Przygotowanie terenu pod budowę

45111200	Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45223100–7	Montaż konstrukcji metalowych

45300000-0	Roboty instalacyjne w budynku

45310000-3	Roboty instalacyjne elektryczne

45232460-4 	Roboty sanitarne

45311000-0 	Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

45400000-1 	Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych.

71248000-8 	Nadzór nad projektem i dokumentacją

Zawartość opracowania:

I.  Część opisowa

II. Część informacyjna

Opracował:

Krystian Breski

Spis treści:

I. Część opisowa

- Informacje wstępne

- Opis Ogólny przedmiotu zamówienia

A. Zakres do zaprojektowania

- Zakres do wykonania

C. Pozostały zakres

- Aktualne uwarunkowania do wykonania przedmiotu zamówienia

  - Lokalizacja obiektu

  - Istniejące zagospodarowanie terenu

  - Istniejące sieci zagospodarowania terenu

  - Istniejące warunki gruntowo wodne

  - Ogólny opis obiektu

- Charakterystyczne parametry określające wielkość i zakres prac

  - Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe

  - Określenie wielkości możliwych przekroczeń lub pomniejszeń

- Wymagania Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia. Cechy obiektu dotyczące rozwiązań budowlano-konstrukcyjnych.

  - Wymagania ogólne

  - Wymagania dotyczące rozwiązań architektonicznych

  - Wymagania dotyczące zagospodarowania terenu

- Wymagania Zamawiającego w stosunku do instalacji

  - W zakresie instalacji sanitarnych

  - W zakresie instalacji elektrycznych i teletechnicznych

- Wymagania Zamawiającego na etapie składania ofert

- Wymagania dotyczące dokumentacji projektowej

- Wymagania dotyczące robót budowlanych

- Wymagania dotyczące terenu budowy

- Zgodność z prawem

- Warunki wykonania i odbioru

- Terminy wykonania prac projektowych oraz wykonania robót budowlanych i instalacyjnych

II. Część informacyjna

- Informacje podstawowe i oświadczenia

- Aktualne uwarunkowania prawne, związane z realizacją zamierzenia budowlanego

- Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego

- Inne informacje i dokumenty	związane z realizacją	zamierzenia budowlanego.

- Zalecenia konserwatorskie

- Pozostałe informacje

- Część opisowa

- Informacje wstępne.

Niniejszy program funkcjonalno-użytkowy, zwany dalej PFU, opisuje przedmiot zamówienia, określa wymagane zakresy robót i standardy wykonania przedmiotu zamówienia.

Jakiekolwiek odniesienie PFU do nazw wyrobów czy producentów materiałów i urządzeń nie jest dla Wykonawcy obowiązujące, a jedynie przykładowe i ma na celu opisanie odpowiednich standardów. Wykonawca może zastosować urządzenia i materiały równoważne do referencyjnych, jednak nie gorsze niż te, które precyzują zapisy niniejszego PFU, przy czym Wykonawca zobowiązany jest zapewnić prawidłowe działanie poszczególnych systemów technicznych i technologicznych oraz osiągnięcie założeń funkcjonalnych dla poszczególnych obiektów, obszarów, pomieszczeń oraz elementów zagospodarowania terenu.

W ramach zadania inwestycyjnego przewiduje się budowę świetlicy wiejskiej z doposażeniem ( stoły, krzesła, meble itp. dla mieszkańców wsi popegeerowskiej w Garczynie wraz  z zagospodarowaniem terenu wymiana części ogrodzenia, wykonanie miejsc parkingowych, drogi dojazdowej, ciągów komunikacyjnych pieszych, montaż pojemników na odpady, ławek, leżaków, miejsca do gry w koszykówkę, placu zabaw, wykonanie nasadzeń trawników itp. Zakup przyczepy do przewożenia kajaków oraz sprzętu wodnego.

Jakiekolwiek przywołanie w PFU stron w procesie inwestycyjnym oznacza:

„Zamawiający”  –  Gmina Liniewo.

„Użytkownik” – pisemnie wskazane przez Zamawiającego osoby odpowiadające za funkcjonowanie obiektu lub jego części, którego dotyczą roboty opisane w niniejszym PFU.

„Wykonawca” – wyznaczony umową personel firmy wyłonionej w postępowaniu przetargowym, realizującej przedmiotową inwestycję. Pojęcie „Wykonawca” dotyczy zarówno zespołu projektowego opracowującego opisany niniejszym PFU zakres dokumentacji projektowej, jak i zespołu realizującego inwestycję (kierownik budowy, kierownicy robót).

W przypadku zatrudnienia przez Wykonawcę podwykonawców, Wykonawca odpowiada za nich, w takim samym stopniu jak za personel własny. Wszelkie zapisy niniejszego PFU odnoszące się do Wykonawcy dotyczą również jego podwykonawców, bez konieczności wprowadzania dodatkowych zapisów.

- Opis Ogólny przedmiotu zamówienia.                                                                                    Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia.

Wykonawca zobowiązany jest opracować dokumentację projektową wraz z uzyskaniem niezbędnych pozwoleń, a następnie wykonać roboty budowlane zgodnie z opracowaną dokumentacją i uzyskać w imieniu Zamawiającego pozwolenie na użytkowanie. Przedmiot opracowania znajduje się na terenie miejscowości Garczyn.

Ogólny zakres prac objętych zamówieniem:

- Zakres do zaprojektowania:

  - opracowanie dokumentacji projektowej:

-budowę świetlicy wiejskiej z doposażeniem ( stoły, krzesła, meble itp. dla mieszkańców wsi popegeerowskiej w Garczynie wraz  z zagospodarowaniem terenu wymiana części ogrodzenia, wykonanie miejsc parkingowych, drogi dojazdowej, ciągów komunikacyjnych pieszych, montaż pojemników na odpady, ławek, leżaków, miejsca do gry w koszykówkę, placu zabaw, wykonanie nasadzeń trawników itp.

  - opracowanie dokumentacji projektowej (projekt koncepcyjny niezbędny do akceptacji przez Zamawiającego i budowlano-wykonawczy) z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień i pozwoleń; jeżeli wymagać tego będą przepisy uzyskanie, swoim staraniem i na swój koszt:

- mapy do celów projektowych,

- badań geotechnicznych gruntu o ile przepisy prawa tego wymagają ,

- wszystkich niezbędnych uzgodnień dla dokumentacji sporządzanej przez Wykonawcę niezbędnych dla uzyskania pozwolenia na budowę lub zgłoszenia w tym uzgodnienia z konserwatorem zabytków,

- uzgodnień z Zamawiającym,

- wszystkich zgód instytucji określonych przez Prawo budowlane, przez prawo lokalne oraz wymaganych na podstawie odrębnych przepisów,

- niezbędnych decyzji i zgód wymaganych dla wykonania robót budowlanych, stanowiących zakres Wykonawcy, w tym pozwolenia na budowę i/lub dokonania zgłoszenia robót budowlanych.

- Zakres do wykonania:

  - wykonanie robót budowlanych wymienionych i opisanych w zakresie rzeczowym niniejszego PFU na podstawie dokumentacji projektowej, obejmujących:

    - roboty przygotowawcze, ziemne, pomiarowe, budowlane związane z wykonaniem świetlicy wiejskiej

    - wykonanie sieci i instalacji wodno- kanalizacyjnych, co, elektrycznych itp.

    - roboty związane z  utwardzeniem kostką betonową ( parking, droga, ciągi komunikacyjne)

    - roboty związane  z montażem elementów małej architektury,

    - wymianę ogrodzenia, wykonanie boiska do koszykówki.

  - Zakup przyczepy do przewożenia kajaków oraz sprzętu wodnego.

- pozostały zakres Wykonawcy objęty przedmiotem zamówienia:

  - sporządzenie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (dla całości przewidywanych prac),

  - sporządzenie wszelkiej dokumentacji powykonawczej (w tym mapy), łącznie ze złożeniem we właściwych instytucjach,

  - przygotowanie niezbędnych dokumentów oraz wystąpienia w imieniu Zamawiającego  i uzyskanie pozwolenia na użytkowanie (jeżeli będzie wymagane prawem).

Szczegółowy zakres zamówienia opisany został w dalszej części PFU.

- Aktualne uwarunkowania do wykonania przedmiotu zamówienia:

  - Lokalizacja obiektu:

Zadanie obejmuje kilka elementów:

- budowę świetlicy wiejskiej z doposażeniem ( stoły, krzesła, meble itp.) dla mieszkańców wsi popegeerowskiej w Garczynie na terenie działki 15/2 obręb Garczyn

- budowę przyłączy wodociągowej i kanalizacyjnego do świetlicy z działki 221/1 obręb Garczyn  lub 272/2 obręb Garczyn ( rozwiązanie alternatywne dla przyłącza kanalizacyjnego),

- wymiana części ogrodzenia,

- wykonanie miejsc parkingowych, drogi dojazdowej, ciągów komunikacyjnych pieszych,

- montaż pojemników na odpady,

- ławek, leżaków,

- miejsca do gry w koszykówkę,

- placu zabaw,

- budowę oświetlenia, miejsca na ognisko, okamerowanie obiektu itp.

- wykonanie nasadzeń trawników itp.

- zakup przyczepy do przewożenia kajaków oraz sprzętu wodnego.

Zadanie obejmuje także uzyskanie pozwolenia na budowę lub stosowne zgłoszenie do właściwego organu administracji wraz z uzyskaniem wszystkich niezbędnych decyzji.

  - Istniejące zagospodarowanie terenu

Teren objęty inwestycją jest objęty planem miejscowym uchwała nr XXIII/200/2020 Rady Gminy Liniewo z dnia 30 października 2020r.w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu północno-wschodniego wsi Garczyn. Teren objęty inwestycją przeznaczony jest pod sport i rekreacje z dostępem do  drogi powiatowej działka 221/1 obręb Garczyn.

  - Istniejące sieci zagospodarowania terenu

W pobliżu terenu objętego inwestycją zlokalizowane są następujące sieci, przyłącza oraz obiekty i urządzenia techniczne:

- kanalizacja deszczowa

- kanalizacja sanitarna

- sieć wodociągowa,

- sieć elektroenergetyczna,

- infrastruktura telekomunikacyjna.

  - Istniejące warunki gruntowo-wodne

Przed przystąpieniem do prac należy wykonać badania geotechniczne gruntu – jeżeli są wymagane przepisami

  - Ogólny opis obiektu

Nie dotyczy.

- Charakterystyczne parametry określające wielkość i zakres prac

Zakresem Wykonawcy jest sporządzenie i uzgodnienie dokumentacji projektowej obejmującej koncepcję wymagającą uzgodnienia z Zamawiającym, projekt budowlano-wykonawczy dla:

-budowę świetlicy wiejskiej z doposażeniem ( stoły, krzesła, meble itp. dla mieszkańców wsi popegeerowskiej w Garczynie wraz  z zagospodarowaniem terenu wymiana części ogrodzenia, wykonanie miejsc parkingowych, drogi dojazdowej, ciągów komunikacyjnych pieszych, montaż pojemników na odpady, ławek, leżaków, miejsca do gry w koszykówkę, placu zabaw, wykonanie nasadzeń trawników itp. w systemie „zaprojektuj i wybuduj”

  - Szczegółowe właściwości funkcjonale – użytkowe wyrażone we wskaźnikach powierzchniowych i długościowych.

-ŚWIETLICA

Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy:

- wymianę istniejącego ogrodzenia wraz z bramą,

- wykonanie drogi dojazdowej z kostki betonowej,

- wykonanie parkingów,

- wykonanie ciągów komunikacyjnych,

- wykonanie przyłącza wodociągowej,

-wykonanie przyłącza kanalizacyjnego,

-wykonanie przyłącza eklektycznego,

- wykonanie boiska do piłki siatkowej wraz z wyposażeniem,

- demontaż starych i montaż nowych urządzeń zabawowych,

- montaż pojemników na odpady, leżaków, ławek,

- montaż oświetlenia zewnętrznego,

- montaż okamerowania zewnętrznego,

- wykonanie miejsca do ogniska ( grilla),

- wykonanie trawników,

-wykonanie nasadzeń.

  - Określenie wielkości możliwych przekroczeń lub pomniejszeń przyjętych parametrów powierzchni i kubatur lub wskaźników

Zamawiający dopuszcza odchylenia parametrów powierzchni, długości, szerokości pod warunkiem umocowania prawnego tych zmian np. w wyniku niezgodności z innymi dokumentami np. MZPZ.

- Wymagania Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia.

  - Wymagania ogólne

    - Rozwiązania projektowe zawarte w dokumentacji projektowej budowlanym, przed złożeniem wniosku o wydanie pozwolenia na budowę, oraz projekty wykonawcze podlegać  będą  zatwierdzeniu  przez  Zamawiającego  –  w  aspekcie  ich  zgodności z programem funkcjonalno-użytkowym, SWZ oraz warunkami umowy.

  - Wymagania dotyczące rozwiązań w zakresie elementów dróg, chodników, parkingu:

    - Świetlica Wiejska

Na działce projektuje się budowę budynku świetlicy wiejskiej przeznaczonej na potrzeby lokalnej społeczności. Projektowany budynek składa się z jednej kondygnacji nadziemnej, przestrzeń strychowa nad częścią socjalną - nieużytkowa, budynek nie podpiwniczony. Bryła budynku na rzucie prostokąta przykrytego stromym dachem dwuspadowym o nachyleniu połaci 26-30°. Budynek zorientowany będzie kalenicą prostopadle do działki drogowej (układ szeroko frontowy).

Wejście główne do budynku usytuowano od strony placu zabaw.

a) Parametry techniczne projektowanego budynku:

| Parametr techniczny | Wielkość | J.m. |
| --- | --- | --- |
|  | 166 |  |
| Powierzchnia zabudowy | 166,25 | m2 |
| Powierzchnia całkowita | 166,25 | m2 |
| Powierzchnia użytkowa wymiar przybliżony | Ok 136m2 | m2 |
| Powierzchnia netto podłóg | Około 136m2 | m2 |
| Wymiary zewnętrze | 9,5x17m | m3 |
| Kubatura netto | 524,15 | m3 |
| Wysokość budynku mierzona od poziomu terenu przy | do 6 m | m |
| wejściu do kalenicy |  |  |
|  | 25-30* | ° |
| Kat nachylenia połaci dachowej/ geometria dachu |  |  |

Projektowany budynek świetlicy wiejskiej oparty na rzucie prostokąta przykryty dachem dwuspadowym, usytuowanym kalenicą prostopadle do drogi. Budynek parterowy bez podpiwniczenia, poddasze nad częścią socjalną nieużytkowe – strych, dostępne z wyłazu strychowego. Na podaszu położyć dwie warstwy płyt OSB gr 22 mm nad częścią sanitarno-socjalną. Bryła główna urozmaicona gankiem nad wejściem. Nieskomplikowana forma architektoniczna budynku umożliwia jego swobodne dostosowanie do otaczającego krajobrazu i zabudowy. Formą architektoniczną budynek nawiązuje do architektury regionalnej Kociewia.. Elewacja przyziemia kolor pastelowe, struktura baranek. Deski wiatrowe okapów szczytowych również zdobione koronką w kolorze jasny orzech. Obramowania okien, wieszak kalenicowy, deski narożne ścian charakterystyczne dla Kociewia oraz pozostałe detale architektoniczne w kolorze jasny orzech. Stolarka okienna o podziale sześciopolowym w kolorze jasny dąb. Dach symetryczny pokryty dachówką ceramiczną w kolorze brąz. Podmurówka (cokół) wykończony tynkiem imitującym kamień ciosany

Budynek świetlicy musi spełniać aktualne wymagania i obowiązujące przepisy.

a) Zestawienie powierzchni pomieszczeń:

Zestawienie pomieszczeń

|  | Projektowana funkcja |  | Świetlica wiejska |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1.1 |  | Wiatrołap | Terakota |  |
|  |  | 1.2 |  | Sala główna | Terakota |  |
|  |  | 1.3 |  | Kuchnia | Terakota |  |
|  | Parter | 1.4 |  | Schowek gospodarczy | Terakota |  |
|  |  | 1.5 |  | Przedsionek | Terakota |  |
|  |  | 1.6 |  | WC męski | Terakota |  |
|  |  | 1.7 |  | WC damski/niepełnosprawni | Terakota |  |
|  |  | 1.8 |  | Szatnia/pom. gospodarcze | Terakota |  |

Budynek posadowiony będzie na ławach i stopach fundamentowych. Ściany fundamentowe murowane z bloczków betonowych. Strop nad parterem belkowy drewniany. Ściany zewnętrzne i wewnętrzne z  gazobetonu, zewnętrzne 24 cm, wewnętrze konstrukcyjne 24 cm pozostałem 12 cm. Więźba dachowa drewniana płatwiowo-kleszczowa oraz krokwiowa (nad gankiem).

Fundamenty

Projektuje się posadowienie budynku bezpośrednio na ławach oraz stopach fundamentowych wylewanych z betonu klasy B20 (C 16/20). Ławy zbrojone poprzecznie podłużnie prętami 4 #12 stal klasy A-III, gat. RB400. Strzemiona z prętów Ø6 stal klasy A-0 gat. St0S-b w rozstawie co 25 cm.

Na ławach należy wykonać izolację przeciwwilgociową poziomą z podwójnej papy asfaltowej na lepiku, ewentualnie gotowej izolacji poziomej dostępnej na rynku. Na warstwie izolacji wykonać ściany fundamentowe z bloczków betonowych klasy M6 na zaprawie cementowej marki M5.  Fundament docieplony minimum 15 cm  izolacja ścian fundamentowych i cokołów.

Wieniec ścian fundamentowych

Na ścianach fundamentowych wykonać obwodowo wieniec o szerokości 24 cm i wysokości 15 cm, monolityczny, żelbetowy z betonu B20( C16/20), zbrojony podłużnie prętami 4 # 12mm (stal klasy A – III gatunku RB400) i poprzecznie strzemionami ø 6 mm co 25cm (stal klasy A – 0 gatunku StOS – b). W narożach wieńców zapewnić ciągłość zbrojenia podłużnego.

Ściany zewnętrzne i wewnętrzne

Ściany fundamentowe z bloczków betonowych klasy M6 na zaprawie cementowej gr. 24 cm ewentualnie monolityczne ze żwirobetonu gr. 24 cm ocieplone styropianem EPS P-160 gr. 5 cm.

Ściany zewnętrzne z gazobeton gr 24 cm. Ocieplenie ścian wełną lub styropianem fasada gr minimum 20cm EPS 031 fasada grafit,

Ściany wewnętrze konstrukcyjne gazobeton gr 24 cm.

Ściany wewnętrzne działowe gazobeton 12 cm.

Stropy

Nad parterem w części sanitarno-higieniczniej - strop drewniany belkowy. Belki jako główne elementy konstrukcyjne powinny być wykonane z drewna dobrze przeschniętego o wilgotności od 14 - 18%. Belki czterostronnie strugane o przekroju 5/16cm w

rozstawach nie większych niż co 50 cm. Sufit podwieszony, pomiędzy belkami wełna mineralna o gęstości min. 30 kg/m3 gr. 150 mm +50 MM, od spodu płyta gipsowo niepalna 2 warstwy na ruszcie stalowym 5 cm. Od góry płyta OSB 2X22mm. Strop odporności ogniowej REI30.

Dach

a)	Wiązar główny – konstrukcja drewniana krokwiowo- jętkowa, dach dwuspadowy o kącie nachylenia połaci 25- 30°. W konstrukcji dachu uwzględnić obciążenie pokryciem, wykonanym z dachówki ceramicznej zakładkowej. Dodatkowo uwzględniono ciężar izolacji termicznej z wełny mineralnej o grubości 18 + 10 cm oraz wykończenie konstrukcji od spodu płytami g – k gr. 12.5 mm. Konstrukcję dachu wykonać z krokwi o przekroju 8/18cm w maksymalnym rozstawie co 80 cm. Krokwie oprzeć na (murłatach) o przekroju 16/16cm. Murłatę mocować do górnego oczepu ściany zewnętrznej do kotw znajdując się na wieńcu ściany zewnętrze. Na konstrukcję dachu stosować drewno sosnowe lub świerkowe klasy C24, przesuszone do wilgotności nie większej niż 18%. Drewno należy przed wbudowaniem zaimpregnować środkami grzybobójczymi i ognioochronnymi. Uwaga na sali głównej nie przewiduje się

b)	Ganek wejściowy – zaprojektowano dach dwuspadowy o kącie nachylenia 30˚ w układzie krokwiowym. W konstrukcji dachu uwzględniono obciążenie pokryciem, wykonanym z dachówki ceramicznej zakładkowej. Konstrukcję dachu wykonać z krokwi o przekroju 8/18cm w maksymalnym rozstawie co 78 cm . Krokwie oprzeć na oczepie (płatwi) o przekroju 20/25cm. Murłatę zamocować do słupów poprzez zastosowanie łączników metalowych. Rozstaw elementów więźby pokazano na rysunku rzutu więźby dachowej. Na konstrukcję dachu stosować drewno sosnowe lub świerkowe klasy C24, przesuszone do wilgotności nie większej niż 18%. Drewno należy przed wbudowaniem zaimpregnować środkami grzybobójczymi i ognioochronnymi

c)	Pokrycie dachu – dachówka ceramiczna na łatach i kontrłatach w kolorze brązowym lub czerwonym. Dach z pełnym deskowanie wraz z papą.

d)	Odprowadzenie wody – systemem zewnętrznych rynien Ø 125 i rur spustowych Ø110, z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej w kolorze pokrycia dachu. Obróbki dachu z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej w kolorze pokrycia dachu. Wiatrownice szczytowe z desek 22x160 mm zdobione w koronkę.

Kominy

Przewiduje się kominy wentylacyjne systemowy Przewody kominowe w  konstrukcji samonośnej, oddzielone od elementów nośnych budynku murowane z pustaków betonowych.

Stolarka okienna i drzwiowa

Stolarka okienna zewnętrzna PCV z pakietem trójszybowym o współczynnik dla okna do 0,9 W/(m2K). Zastosować okna funkcjonujące w trzech zakresach: otwierania, uchylania oraz rozszczelnienia. Okna wykonać jako otwierane do wewnątrz. W pomieszczeniach części socjalno-sanitarnej minimum 50% okien otwieranych. Okna w kolorze brązowym lub innym uzgodnionym z Zamawiającym. Drzwi zewnętrzne ciepłe aluminium, w 50% przeszkolone w kolorze okien o współczynnik dla drzwi do 1,3  W/(m2K). Drzwi wewnętrzne z płyt MDF w kolorze jasny brąz. Okno od strony placu zabaw zastosować okno przesuwne nisko progowe w kolorze pozostały okien.

Izolacje

- Termiczne

ściany fundamentowe – styropian EPS - P 150 gr. 15 cm,

ściany zewnętrzne część nadziemna – EPS 031 fasada grafit,  gr 20 cm

dach – wełna mineralna o gęstości min. 30 kg/m3 gr. 15 cm + 5 cm, Współczynnik przenikania ciepła U=0,17 W/(m2*K) ( nad częścią gdzie znajduje się sala główna

posadzka na gruncie parteru – styropian EPS 100-038 PODŁOGA gr. 12 cm,

strop nad częścią socjalno-sanitarną wełna mineralna o gęstości min. 30 kg/m3 gr. 15 + 5 cm,

- Przeciwwilgociowe

posadzka parteru folia PE-LD 0,300 mm,

pozioma fundamentów 2x papa asfaltowa,

pionowa fundamentów 2x bitum,

Wykończenie zewnętrzne

Cokół budynku obłożony tynkiem imitującym podmurówkę z kamienia ciosanego w kolorze szarym .

Ściany  zewnętrzne  części  parterowej  wykończone  tynkiem  sylikonowo-sylikatowym kolor pastelowy cienkowarstwowym,

Pokrycie dachu – dachówka ceramiczna zakładkowa w kolorze antracytowym.

Obróbki blacharskie dachu z blachy ocynkowanej grubości 0,55mm, rynny średnicy 125 mm, rury spustowe średnicy 75 mm w kolorze dachu.

Okapy zewnętrzne podbitka drewniana w kolorze jasny orzech.

Wykonać opaskę betonową wokół budynku ze spadkiem umożliwiającym odpływ wody deszczowej.

Wykończenie wewnętrzne

Ściany nośne tynk gipsowy, malowanie farba emulsyjną zmywalną w kolorze ( ustalić z Zamawiającym) , sufit stropodachu nad częścią sali głównej piętrem z k-g ( pomieszczenia mokre pływa wodoodporna i ognioodporna pozostałem płyta ognioodporna), szpachlowanie malowanie farba emulsyjna kolor biały).  Terakota na ścianach w pomieszczeniach sanitarnych do wysokości stropu, kuchnia należy przewidzieć fartuch ok 10-12 m2. Kolor ustalić z Zamawiającym

Posadzki: terakota wymiar minimum 40x40 kolor i wzór ustalić  z zamawiającym.

Wyposażenie w instalacje

        - instalacja ciepłej wody użytkowej

Źródłem ciepłej wody użytkowej  będą podgrzewacze przepływowe zlokalizowane przy zlewach i umywalkach. Instalacje wody zimnej przewidzieć z rur polietylenowych z wkładka aluminiową. Na po

c. instalacja wodociągowa

W budynku wykonać instalację wodociągowo z rur pex.

d. instalacja hydrantowa

W budynku wykonać instalację p-poż z rur stalowych fi 40 mm. Należy przewidzieć dwie szafki hydrantowe wnękowe.

e. instalacja centralnego ogrzewania

W budynku zastawać ogrzewanie podławego zasilane z pompy ciepła- powietrze – wodę. Dobór urządzenia leży po stronie wykonawcy.

f. instalacja kanalizacji sanitarnej

Budynek wyposażyć w instalacje kanalizacyjną, w budynku znajduje się 2 toalety oraz kuchnia. Zastosować toalety w zabudowie- 2 x toaleta ( w tym jedna dla osoby niepełnosprawnej z uchwytami) , 3x umywalka ( w tym jedna dla osoby niepełnosprawnej z uchwytami), pisuar, zlew, zmywarka.  W pomieszczeniach łazienki przewidzieć kratki wpustowe.

g. instalacja wentylacji mechanicznej – instalacja opisana poniżej.

h. instalacja klimatyzacji – instalacja opisana poniżej

i. instalacja elektryczna światła oraz gniazd wtykowych budynek wyposażać w instalację odgromową, p-poż , gniazd wykowanych ( 220V, 380V w pomieszczeniu kuchni), oświetleniową W pomieszczeniach sanitarnych i kuchni dopuszcza się oprawy rastrowe wpuszczane lub natynkowe w pomieszczeniu Sali wiszące w ilości minumum 12 szt. Należy także zastosować oświetlenie awaryjne.

Instalacja fotowoltaiczna o mocy do 8kWp ( +/-10%)

l. instalacje systemów zabezpieczeń, a w szczególności:

- systemu sygnalizacji włamania należy budynek wyposażyć w czujki, sygnalizator akustyczno-dźwiękowy, szafkę sterowniczą wyposażoną w system GSM wysyłający sygnał do Zamawiającego o alarmie.

- systemu monitoringu,

Instalacje i urządzenia wentylacyjne i klimatyzacyjne.

Salę  główna  wyposażyć w minimum 2 jednostki klimatyzacyjne wewnętrzne.   Wentylacja grawitacyjna, w pomieszczeniach sanitarnych mechaniczna.

Instalacje monitoringu.

Zastosować 6 kamer zlokalizowany na rogach budynku przy czym od strony boiska na każdym rogu po 2 kamery.

| Standard: | TCP/IP |
| --- | --- |
| Przetwornik: | 1/1.8 " Progressive Scan CMOS |
| Wielkość matrycy: | 8.3 Mpx 4K UHD |
| Rozdzielczość: | 3840 x 2160 - 8.3 Mpx 4K UHD , 3072 x 2048 - 6 Mpx , 3072 x 1728 - 5 Mpx , 2592 x 1944 - 5 Mpx , 2688 x 1520 - 4 Mpx , 2560 x 1440 - 3.7 Mpx , 2048 x 1536 - 3 Mpx , 2304 x 1296 - 3 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 960 - 1.3 Mpx , 1280 x 720 - 720p |
| Obiektyw: | 2.7 ... 12 mm - Motozoom |
| Kąt widzenia: | 104 ° ... 47 ° (nasze testy) |
| Kompresja: | H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG |
| Zasięg oświetlacza IR: | 60 m |
| Wejścia / wyjścia alarmowe: | 1 / 1 |
| Prędkość transmisji strumienia głównego: | 25 kl/s @ 8 Mpx |
| Interfejs sieciowy: | 10/100 Base-T (RJ-45) |
| Protokoły sieciowe: | IPv4/IPv6, HTTP, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, NTP, Multicast, ICMP, IGMP, NFS, PPPoE, SNMP, P2P |
| Audio: |  Wbudowany mikrofon,  Wejście Audio  Wyjście Audio  Obsługa dwukierunkowego audio  Detekcja dźwięku  Zgodność ze standardem AAC |
| WEB Server: | Wbudowany |
| Gniazdo karty pamięci: | Obsługa kart Micro SD do 256GB (możliwy zapis lokalny) |
| ONVIF: | 22.06 |
| Dostęp z telefonu komórkowego: | Port: 37777 lub dostęp przez chmurę (P2P)  Android: Darmowa aplikacja DMSS  iOS (iPhone): Darmowa aplikacja DMSS |
| Domyślny login / hasło administratora: | admin / - Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu |
| Zasilanie: |  PoE (802.3af),  12 V DC / 740 mA |
| Pobór mocy: |  ≤ 8.9 W @ 12 V DC  ≤ 10.4 W @ PoE |
| Obudowa: | Compact, Metalowa |
| Kolor: | Biały |
| Klasa szczelności: | IP67 |
| Temperatura pracy : | -30 °C ... 60 °C |

Rejestrator  wraz  z dyskiem nie mniejszym niż 10 TB

wejścia wideo: 16x kanałów IP

wyjścia wideo: 1x VGA, 1x HDMI (4K UHD)

maks. rozdzielczość nagrywania: 4608x3472 (16Mpx)

maks. bitrate: 180Mbps/ 256Mbps (wej.), 180Mbps/ 256Mbps (zapis), 180Mbps/ 256Mbps (wyj.)

format kompresji: H.265+/ H.265/ H.264+/ H.264/ MJPEG

wejście/wyjście audio: 1/1 (RCA)

wejścia/wyjścia alarmowe: 4/2

interfejs sieciowy: 1x Ethernet RJ45 10/100/1000Mbps

obsługa dysków: 2x HDD Sata (maks. 32TB)

wbudowane funkcje AI: ochrona perymetryczna (2 kan.) lub wykrywanie twarzy / rozpoznawanie twarzy (1 kan.), klasyfikacja obiektu - człowiek/pojazd (4 kan.)

SMD+ - klasyfikacja obiektu z filtrowaniem fałszywych alarmów

Quick Pick – wsparcie łatwego wyszukiwania ludzi i obiektów (4 kan. - kamera musi posiadać!)

Network bridge - wyłącza protokół DHCP na wbudowanym switchu

zarządzanie biblioteką wizerunków (10 baz, do 20000 zdjęć)

inteligentne wyszukiwanie według określony parametrów (AI search)

AI panel dostępny z poziomu rejestratora i WEB

obsługa: ONVIF, CGI, SDK, P2P

Sitch

interfejs:

16x port RJ45 PoE 802af/at (10/100Mbps)

2x port RJ45 UpLink (10/100/1000Mbps) lub 2x port RJ45 UpLink (10/100/1000Mbps) lub 2x slot SFP (1000Mbps) - Combo

moc zasilacza PoE: 240W (bt <90W - port 1~2, at<30W - port 3~16)

przepustowość: 8.8Gbps

przełącznik warstwy 2, zarządzany

funkcje: QoS, VLAN, Green PoE, STP/RSTP, IGMP Snooping

zarządzane i ustawianie PoE, statystyki zdarzeń

uaktualnienie za pośrednictwem ConfigTool

funkcje PoE 2.0: Long-Distance 250m (Extend mode), PD Alive (PoE Watchdog)

konfiguracja: przeglądarka www, SNMP

sygnalizacja optyczna LED pracy

zabezpieczenia: ESD, przed wyładowaniami

zasilanie: AC 100V ~ 240V

Zestaw okablowania szafa Rack podsufitowa metalowa, zamykana, adapter do kamer itp.

Ogrodzenie i brama

Ogrodzenie panelowe – wysokość z podmurówką 150 cm, kolor zielony panel ogrodzeniowy kratowy "PN 4" ocynkowany, malowany proszkowo, wykonany ze stalowych drutów o średnicy 4mm (+/- 0,3mm), słupek panelowy 60x40mm, ocynkowany, malowany proszkowo, podmurówka betonowa, zbrojona, 20cm wysokość, W ogrodzenie zamontować furtkę 1 szt. szerokość 1,0 m i bramę dwuskrzydłową szerokości 4,0 m. Długość ogrodzenia 176 mb

Brama panelowa dwuskrzydłowa o szerokości 4,0m+1,0m ( furtka)  wysokości 150 cm kolor zielony panel ogrodzeniowy kratowy "PN 4" ocynkowany, malowany proszkowo, wykonany ze stalowych drutów o średnicy 4mm (+/- 0,3mm),słupek 70x70 mm ocynkowany malowany proszkowo osadzony w gniazdach.

Demontaż istniejącego ogrodzenia wykonane w części z siatki powlekanej, w części z sitaki montowanych w przęsłach z kątowników, bramy przesuwnej. Materiały z demontażu ogrodzenia zostaną odebrane przez Zamawiającego do ponownego użycia lub zezłomowania.

- wykonanie drogi dojazdowej z kostki betonowej,

Droga ( ciąg pieszo jezdny) o szerokości 5 mb i długości 55mb łącznie 210 m2, drogi zabezpieczona będzie krawężnikiem zaniżonym- opornikiem np. 100x30x12 cm długość opornika 120 mb, ułożony na ławie betonowej  C12/15 ( przyjąć należy 0,075m3/mb).

Zakres prac:

-rozbiórka istniejącej nawierzchni z kostki betonowej gr 8 cm ( dostarczyć do Zamawiającego na odległość do 3 km),

-rozbiórka obrzeży betonowych ( dostarczyć do Zamawiającego na odległość do 3 km),

- wykonać koryto o głębokości do 45cm ( urobek usunąć i zutylizować na koszt Wykonawcy),

- warstwa odsączająca pisakowa gr 10 cm,

- warstwa stabilizująca betonowa C6/8 gr. 15 cm,

-warstwa podbudowy z mieszanki niezwiązanej C50/30 gr 20 cm,

-nawierzchnia z kostki betonowej 10x20x8cm na podsypce cementowo piaskowej gr 4 cm.

-krawężnik opornik betonowy zaniżony 100x30x12cm- 120 mb, ułożony na ławie betonowej C12/15 0,075m3/mb

- wykonanie parkingów,

Planuje się wykonanie parkingu na 12 miejsc w tym 2 dla osób niepełnosprawnych powierzchnia parkingu P1 5 miejsc parkingowych 12,5mx5 m-62,5m2 P2 19,7mx5m – powierzchnia 98,50m2, łącznie 161m2.

- wykonać koryto o głębokości do 45cm ( urobek usunąć i zutylizować na koszt Wykonawcy),

- warstwa odsączająca pisakowa gr 10 cm,

- warstwa stabilizująca betonowa C6/8 gr. 15 cm,

-warstwa podbudowy z mieszanki niezwiązanej C50/30 gr 20 cm,

-nawierzchnia z kostki betonowej 10x20x8cm na podsypce cementowo piaskowej gr 4 cm. Kotka kolor szary, wygrodzenie miejsca parkingowego kostka kolor czerwony.

-krawężnik betonowy zaniżony 100x30x15cm- 52,2 mb, ułożony na ławie betonowej C12/15 0,075m3/mb

- wykonanie ciągów komunikacyjnych,

Powierzchnia terenu przy świetlicy ( od strony drogi 2,5m x 20m, przy ściennie szczytowej 2 x 2 mb x9,5 mb,  ściana frontowa 5x20m - 186 m2, miejsce lokalizacja ławek ( okrąg ) r=5m, powierzchnia 78,5m2 miejsce lokalizacji ogniska ( okrąg w środku niecka z kostki kamiennej r=0,75m – powierzchnia 1,77m2 ) r=5m powierzchnia 76,73m2. Ciąg komunikacyjny szerokość 1,5m długość całkowita 125mb -187,5 m2

Powierzchnia ciągów komunikacyjnych 528,73 m2

Długość obrzeży 395,2 m

Kostka gr 6 cm wg poniższego wzoru kolor jasny brąz obrzeże 100x20x6 kolor brązowy

- wykonać koryto o głębokości do 45cm ( urobek usunąć i zutylizować na koszt Wykonawcy),

- warstwa odsączająca pisakowa gr 5 cm,

-warstwa podbudowy z mieszanki niezwiązanej C50/30 gr 15 cm,

-nawierzchnia z kostki betonowej na podsypce cementowo piaskowej gr 4 cm, powierzchnia 528,73m2.

-obrzeże betonowe 100x20x6cm- 395,2 mb, ułożony na ławie betonowej C12/15 0,045m3/mb

- wykonanie przyłącza wodociągowej,

Przyłącze do sieci wodociągowej oraz hydrant:

Przyłącze wodociągowej  wpiąć do istniejącej sieci azbestowo-cementowej Dn 150 ( 2x łącznik R-K, trójnik redukcyjny 150/80/150, tuleja z kołnierzem Dn 90),

Zasilanie hydrantu- rura PEHD Dn 90 4 m, tuleja z kołnierzem Dn 90 2 szt, hydrnat nadziemny Dn 80 z zasuwą kolanem skrzynką kluczem, oznakowaniem 1 kpl,

Przyłącze wodociągowej trójnik równoprzelotowy żeliwny 80/80/80 1szt, redukcja żeliwna 80/50 1 szt, zasuwa kołnierzowa Dn 50 1 kpl ( wraz z tabliczką, kluczem obudową itp), kołnierz redukcyjny z gwintem 1 szt, łącznik Pe/stal kołnierz przejściowy z gwintem i łącznikiem PE/STAL przyłącze z rury PEHD Dn 40 długość 35 mb, studnia wodomierzowa PEHD szczelna Dn 1000 w wyposażeniem, 2x zawór kulowy, zawór spustowy, zawór zwrotny, zawór antyskażeniowy, wodomierz).

-wykonanie przyłącza kanalizacyjnego,

Wpięcie do istniejącej sieci ciśnieniowej Dn 50 na działce 229/4 obręb Garczyn. Przyłącze kanalizacji sanitarnej składa się z pompowni ścieków wyposażonej w pompę wysokiego ciśnienia 10atm. Sterowanie pompowni pływaki, zbiornik szczelny np. z PEHD Dn minimum 1000. Przyłącze wodociągowe zlokalizowano zostanie pod drogą powiatową ( wykonanie metodą bezwykopową ) z rur PEHN Dn 50. Długość przyłącza 54 mb.

-wykonanie przyłącza eklektycznego,

Należy przewidzieć zasilanie energii elektrycznej z istniejącego przyłącza na szatni zlokalizowanego w odległości 20 mb od planowanej świetlicy wiejskiej.

- wykonanie boiska do koszykowej  wraz z wyposażeniem,

Planuje się wykonanie boiska do koszyków o wymiarach 14x15m – powierzchnia 210 m2. Nawierzchnia płyty boiska kostka betonowa 20x10x6 cm niefazowana kolor grafitowy. Obrzeża 100x25x8cm kolor grafitowy.

- wykonać koryto o głębokości do 45cm ( urobek usunąć i zutylizować na koszt Wykonawcy),

- warstwa odsączająca pisakowa gr 10 cm,

-warstwa podbudowy z mieszanki niezwiązanej C50/30 gr 10cm,

-nawierzchnia z kostki betonowej 10x20x8cm na podsypce cementowo piaskowej gr 4 cm. Kotka kolor grafitowy niefazowana gr 6cm.

-obrzeże betonowe 100x25x8cm kolor grafitowy- 58 mb, ułożony na ławie betonowej C12/15 0,045m3/mb.

Wyposażenie  zestaw do koszykówki:

Zestaw do koszykówki w całości wykonany z ocynkowanej stali, posiadający trwałą i bezpieczną konstrukcje o kwadratowym profilu 100 x 100 mm, długości 330 cm i grubości ścianki minimum 3 mm. Wysięgnik wykonany ze stalowego profilu 100 x 100 mm,  mocowany do słupa za pomocą dwóch obejm. Zestaw z kratkową tablicą 144 o wymiarach 120 x 90. Obręcz  Euro Standard 261 wykonana z pręta stalowego o średnicy ø17 mm, podpora obręczy również jest stalowa o średnicy 13 mm. W komplecie siatka na 12 zaczepów. Zgodny z normą EN-1270, posiada jednocześnie wymagany certyfikat Bezpieczeństwa B. Sposób mocowania w tulei lub w gnieździe betonowym wg wytycznych producenta.

- demontaż starych i montaż nowych urządzeń zabawowych,

Należy przewidzeń demontaż istniejących urządzeń zabawowych tj: zjazd linowy do odnowienia i ponownego wbudowania, zestawu zabawowego bujaków- urządzenia przeznaczone do ponownego użycia – dostarczyć w miejsce wskazane przez Zamawiającego.

Urządzenia zabawowe:

Tablica informacyjna - regulamin placu zabaw 1 szt.

Elementy nośne urządzenia wykonane z drewna sosnowego, toczonego cylindrycznie z rdzeniem. Drewno jest impregnowane ciśnieniowo co zabezpiecza je przed wpływem szkodliwych warunków atmosferycznych. Tablica wykonana ze sklejki drewna liściastego, wodoodpornej, pokrytej filmem melaminowym. Elementy mocowań wykonane ze stali węglowej konstrukcyjnej są malowane proszkowo lub ocynkowane. Wszystkie połączenia śrubowe wykonane z użyciem elementów ocynkowanych, a ich końce zabezpieczone plastikowymi kapslami, poprawiającymi bezpieczeństwo.

Ławka metalowa -12 sztuk długość minimum 1,7 m

Elementy nośne urządzenia wykonane z metalu zabezpieczonego antykorozyjnie i malowanego proszkowo. Drewno jest impregnowane ciśnieniowo i/lub lakierowane co zabezpiecza je przed

wpływem szkodliwych warunków atmosferycznych. Elementy mocowań wykonane ze stali węglowej konstrukcyjnej są malowane proszkowo lub ocynkowane. Wszystkie połączenia śrubowe wykonane z użyciem elementów ocynkowanych, a ich końce zabezpieczone plastikowymi kapslami, poprawiającymi bezpieczeństwo.

Kosz na odpady – 8 sztuk pojemność 35 ltr.

Elementy kosza wykonane z metalu zabezpieczonego antykorozyjnie i malowanego proszkowo.

Elementy mocowań wykonane ze stali węglowej konstrukcyjnej są malowane proszkowo lub

ocynkowane. Wszystkie połączenia śrubowe wykonane z użyciem elementów ocynkowanych.

Karuzela 1 szt.

Wymiary urządzenia, średnica 1,5m, wysokość 0,8 m.

Elementy nośne urządzenia wykonane z metalu zabezpieczonego antykorozyjnie i malowanego

proszkowo. Tarcza wykonana ze sklejki drewna liściastego, wodoodpornej, pokrytej filmem melaminowym i blachą ryflowaną. Elementy mocowań wykonane ze stali węglowej konstrukcyjnej

są malowane proszkowo lub ocynkowane. Wszystkie połączenia śrubowe wykonane z użyciem

elementów ocynkowanych, a ich końce zabezpieczone plastikowymi kapslami, poprawiającymi

bezpieczeństwo.

Bujak na sprężynie 2 szt.

Elementy dekoracyjne wykonane z płyty HDPE odpornej na warunki atmosferyczne.

Elementy mocowań wykonane ze stali węglowej konstrukcyjnej są malowane proszkowo lub ocynkowane. Wszystkie połączenia śrubowe wykonane z użyciem elementów ocynkowanych, a ich końce zabezpieczone plastikowymi kapslami, poprawiającymi bezpieczeństwo.

Huśtawka podwójna 1 szt.

Wysokość 2,2m, szerokość 1,85m, długość 3,7m

Elementy nośne zestawu wykonane z metalu zabezpieczonego antykorozyjnie i malowanego

proszkowo Elementy mocowań wykonane ze stali węglowej konstrukcyjnej są malowane

proszkowo lub ocynkowane. Wszystkie połączenia śrubowe wykonane z użyciem elementów

ocynkowanych, a ich końce zabezpieczone plastikowymi kapslami, poprawiającymi bezpieczeństwo.

Ważka metalowa 1 szt.

Wysokość 0,9m, szerokość 0,5m, długość 2,8m.

Elementy nośne zestawu wykonane z metalu zabezpieczonego antykorozyjnie i malowanego

proszkowo. Siedzenia i elementy dekoracyjne wykonane z płyty HDPE odpornej na warunki

atmosferyczne. Elementy mocowań wykonane ze stali węglowej konstrukcyjnej są malowane

proszkowo lub ocynkowane. Wszystkie połączenia śrubowe wykonane z użyciem elementów

ocynkowanych, a ich końce zabezpieczone plastikowymi kapslami, poprawiającymi

bezpieczeństwo.

Zjazd linowy 1 szt. ISNIEJĄCY DO PRZENIESIENIA

Długość 28,5 m, szerokość 2,9 m, wysokość 3,3 m

Elementy nośne urządzenia wykonane z drewna klejonego. W opcji także z metalu zabezpieczonego antykorozyjnie i malowanego proszkowo. Drewno jest impregnowane ciśnieniowo co zabezpiecza je przed wpływem szkodliwych warunków atmosferycznych. Elementy mocowań wykonane ze stali węglowej konstrukcyjnej są malowane proszkowo lub ocynkowane. Wszystkie połączenia śrubowe wykonane z użyciem elementów ocynkowanych, a ich końce zabezpieczone plastikowymi kapslami, poprawiającymi bezpieczeństwo.

Urządzenie zabawowe 1 szt.

Długość 11,4,  szerokość 9,0m, wysokość 3,3m

Elementy nośne zestawu wykonane z z drewna klejonego wzdłużnie. Drewno jest impregnowane ciśnieniowo co zabezpiecza je przed wpływem szkodliwych warunków atmosferycznych. Ślizgawki wykonane z laminatu i metalu spełniają wymogi normy PN-EN 1176. Dachy, bariery ochronne wykonane z płyty HDPE odpornej na warunki atmosferyczne. Trapy wykonane ze sklejki drewna liściastego, wodoodpornej, antypoślizgowej. Elementy mocowań wykonane ze stali węglowej konstrukcyjnej są malowane proszkowo lub ocynkowane. Wszystkie połączenia śrubowe wykonane z użyciem elementów ocynkowanych, a ich końce zabezpieczone plastikowymi kapslami, poprawiającymi bezpieczeństwo.

Trampolina 3 szt.

Długość 1,5m, szerokość 1,5m, wysokość 0,05m.

Elementy nośne urządzenia wykonane z metalu zabezpieczonego antykorozyjnie. Mata wykonana

z poliamidowych elementów nawleczonych na stalowe linki w elstycznej otulinie. Sprężyny

mocujące matę rozmieszone po obwodzie konstrukcji połączone z metalową linką zakończoną

wzmocnionym oczkiem lub prętem. Elastyczna osłona poliuretanowo-gumowa zakrywająca górną

część urządzenia, wystająca kilka centymetrów poza konstrukcję metalową.

Struś figura ogrodowa 1 szt.

Figura wykonana z tworzywa sztucznego z dodatkowym zabezpieczeniem - laminat – wysokość 205cm.

Struś 2 szt.

Materiał do wykonania płyta HDPE.

Tablice edukacyjne o strusiach, ptakach i drzewach - 2 szt.

Masz flagowy -5 m 3szt.

Średnica: 65 mm / 109 mm

Materiał: Tworzywo sztuczne (kompozyt)

Zwieńczenie masztu: Kula ozdobna - złota lub srebrna

Wysokość masztu: 5m (Dostępne także 5-12m)

Profil masztu Kompozyt jednoelementowy stożkowy

Mocowanie flagi Karabińczyki

Flaga polski – 3 sztuki.

Stojak rowerowy 1 szt.

Ilość stanowisk: 4

szerokość stojaka/wieszaka: 180 cm

wysokość stojaka: 110 cm

głębokość stojaka: 75 cm

głębokość stanowiska: 55 cm

szerokość stanowiska: 6 cm

odległość między stanowiskami 56 cm

przekrój rurki: Ø 25 mm

materiał: stal nierdzewna

sposób mocowania: do podłoża

Leżak obrotowy 2 szt.

Długość: 160 cm, Szerokość: 70 cm, Wysokość: 90 cm

Konstrukcja: stal wycinana laserowo gr. 6 mm, rura Ø139,7x4 mm, stal ocynkowana i malowana proszkowo na kolor czarny (istnieje możliwość wyboru innego koloru stali - paleta kolorów RAL w galerii) deski ławkowe z drewna świerkowego lub jesionowego.

Zestaw do koszykówki 1 kpl.

Treningowa jednosłupowa konstrukcja do koszykówki z tablicą epoksydową o wymiarach 112x77,5 cm, wysięg 73 cm, instalowana na stałe w podłożu, przeznaczona do gry na otwartej przestrzeni (place zabaw, boiska szkolne). Słup główny, wykonany z profilu o przekroju 90x90x3 mm, jest osadzony na stałe w betonowym fundamencie. Wysięgnik z profilu 80x80x2 mm jest mocowany do słupa na obejmie z blach o grubościach 8 mm i sześciu śrubach M12x120 oraz z blachą do zamocowania tablicy o grubości 12 mm.Całość konstrukcji zabezpieczona antykorozyjnie poprzez cynkowanie ogniowe.

Siłowa zewnętrzna fitness 2 kpl podwójne 2 kpl pojedyncze

Wyciąg górny / prasa nożna

Serwer/ steper

Rowerek

Narty biegowe

Konstrukcja nośna wykonana ze stalowych rur okrągłych o przekroju 114mm i grubości 3.2 - 3.6mm.· Pozostałe elementy konstrukcji wykonane ze stalowych rur okrągłych o przekroju 60-89mm i grubości 2.9 - 3.2mm. · Poręcze i uchwyty wykonane ze stalowych rur okrągłych o przekroju nie większym niż 43mm i grubości 2.9-3.0mm.

Wyposażone w gumowe rękojeści.· (Jeśli wyposażone) siedziska, oparcia i stopnice (stopnice - 340x150mm. wysokość max. krawędzi 35mm.) wykonane w opcji -polietylen wysokiej gęstości o grubości 15mm. · Elementy ruchome zabezpieczone przed nadmiernym wychyleniem (powyżej 55 stopni) oraz ewentualnym zakleszczeniem lub przytrzaśnięciem, poprzez zastosowanie wewnętrznych ograniczników odbojowych. · Redukcja siły uderzeń elementów swobodnie opadających poprzez zastosowanie wewnętrznych amortyzatorów.  Odległości pomiędzy poszczególnymi elementami ruchomymi nie mniejsze niż 6cm, co stanowi zabezpieczenie

przed zakleszczeniem części ciała użytkowników · Śruby metryczne, ocynkowane. Nakrętki samohamowne, ocynkowane. Zaślepki plastikowe, zabezpieczające przed odkręceniem. Łożyska kulkowe, bezobsługowe, przeznaczone do użytku zewnętrznego. Malowanie epoksydowymi farbami proszkowymi w systemie podkład cynkowy o podwyższonej zawartości cynku + kolor właściwy. Przeznaczone do użytku zewnętrznego. Zgodność z normą PN-EN 16630:2015

Oświetlenie zewnętrzne wysokie 10 szt.

Kolory 	ciemny popiel RAL 7016

Materiały 	korpus - odlew aluminiowy; klosz - poliwęglan

IP 	65

IK 	08

Wysokość 	300 cm

Średnica 	16 cm

Źródło światła 	LED, 30W, 230V

Strumień świetlny 	2470 lm

Barwa światła 	4000 K

Oświetlenie zewnętrzne niskie 5 szt.

Kolory 	ciemny popiel RAL 7016

Materiały 	korpus - odlew aluminiowy;

klosz - poliwęglan

IP 	65

IK 	08

Wysokość 	98 cm

Średnica 	16 cm

Źródło światła 	LED 23W, 230 V

Strumień świetlny 	1820 lm

Barwa światła 	4000 K

Zasilanie z budynku długość przewodu 250 mb, sterowanie czujnik zmierzchowy zainstalowany na budynku świetlicy.

Wykonanie miejsca do ogniska ( grilla),

Niecka z kamienia łupanego – kostka granitowa 8x11 cm o promieniu 0,75m, powierzchnia 1,77m2. Kostka granitowa ułożona na podbudowie betonowej gr 20 cm.

Komunikacja wokół ogniska kostka kamienne 15/17 cm w kształcie okręgu o średnicy 3 m powierzchnia (44,89m2-1,77m2)- 43,12 m2. Kostka kamienna ułożona na podbudowie betonowej gr 25 cm.

Podbudowę betonową niecki i komunikacji ułożyć na geowłókninie i warstwie odsączającej piaskowej gr 10 cm.

Siedziska – na długości ¾ obwodu ( średnica zewnętrzna komunikacji 3,0 m – ¾ obwodu -14,1 m) wykonać murek z kostki kamiennej szerokości do 40 cm i wysokości do 40 cm na którym zamontować deskę heblowaną o szerokości murka pełniąca funkcję siedziska.

Wykonanie trawników,

Należy przewidzieć wykonanie trawników siewem o powierzchni 700m2. W miejscu wykonania trawników wysypać ziemie urodzajna grubości minimum 8 cm.

Wykonanie nasadzeń.

Wykonanie nasadzeń krzewów i drzew

|  |  |  |  |  |  |  | Rozstawa | Wielkość | Ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LP. | NAZWA ŁACI ŃSKA | NAZWA POLSKA |  | sadzonki |  |
|  |  |  | [cm] |  | sztuk |
|  |  |  |  |  |  |  |  | [cm] |  |
|  |  |  |  |  | KRZEWY LIŚCIASTE |  |  |
| 1. | Cornus alba L. | dereń biały | Pojedynczo | pojemnik C3 | 10 |
|  | 'Sibirica' | 'Sibirica' |  | h-60-80cm |  |
| 2. | Eonymus europaeus L. | trzmielina pospolita | pojedynczo | pojemnik C3 | 10 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | h-60-80cm |  |
| 3. | Spiraea x cinerea Zabel | tawuła szara | pojedynczo | pojemnik C2 | 10 |
|  | ‘Grefsheim’ | ‘Grefsheim’ |  | h-40-60cm |  |
| 4. | Spiraea douglasii var. | tawuła Douglasa | pojedynczo | pojemnik C2 | 10 |
|  | menziesii K.Presl | odm. Menziesa |  | h-40-60cm |  |
| 5. | Syringa vulgaris L. | lilak pospolity | pojedynczo | pojemnik C3 | 10 |
|  | ’Massena’ | ’Massena’ |  | h-80-100cm |  |
| 6. | Syringa vulgaris L. | lilak pospolity | pojedynczo | pojemnik C3 | 10 |
|  | ‘Michel Buchner’ | ‘Michel Buchner’ |  | h-80-100cm |  |
| 7. | Syringa vulgaris L. | lilak pospolity | pojedynczo | pojemnik C3 | 10 |
|  | ‘Lemoine’ | ‘Lemoine’ |  | h-80-100cm |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  | 70 |
|  |  |  |  |  | BYLINY |  |  |  |
| 1 | Bergenia cordifolia Sternb | . |  | begonia sercolistna | 30x40 | pojemnik p9 | 25 |
| 2 | Hesperis matronalis L. | wieczornik damski | 38x38 | pojemnik p9 | 25 |
|  |  | h=75 cm |  |  |  |
| 3 | Filipendula almaria L. | wiązówka błotna | 38x38 | pojemnik p9 | 25 |
|  |  |  |  |  | h=150 cm |  |  |  |
| 4 | Iris pseudacorus L. | kosaciec żółty | 45x45 | pojemnik p9 | 25 |

| 5 | Matteuccia struthiopteris L. | pióropusznik strusi | 45x45 | pojemnik p9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | Mentha piperita L. | mięta pieprzowa | 30x30 | pojemnik p9 | 10 |
|  | 'Chocolate' | 'Chocolate' h=35 cm |  |  |  |
|  | RAZEM w sadzonkach |  |  |  | 120 |

Każde drzewo należy:

Opalikować kołek drewnianym minimum 3 szt. na każdą roślinę. Wokół rośliny zamontować obrzeże ogrodowe  trawnikowe) średnica wokół drzewa 1,0m. Wypełnienie obrzeża trawnikowego, geowłóknina , kora gnejsowa 8/16 mm grubość 10 cm.

W ramach zadania wokół krzewów liściastych wypełnić korą sosnowa sortowana – przewidzieć 130 m2

  - Wymagania	dotyczące	zagospodarowania	terenu

    - Istniejące drzewa i krzewy, pozostawić lub przesadzić, jeżeli będzie to konieczne ze względu na zagospodarowania terenu.

- Wymagania Zamawiającego w stosunku do instalacji

  - W zakresie instalacji.

- przyłącze kanalizacyjne z lokalna pompownią ścieków,

- przyłącze wodociągowe ze studnią wodomierzową,

- przyłącze kablowe z istniejącego budynku.

- Wymagania Zamawiającego na etapie składania ofert.

Przed podpisaniem umowy Zamawiający będzie wymagał harmonogramu rzeczowo – finansowego dla całości zadania w rozbiciu na koszt opracowania projektu i wykonania  robót budowlanych, cena netto i brutto, w rozbiciu na podział czasowy uzgodniony z Zamawiającym.

- Wymagania dotyczące wykonania dokumentacji projektowej.

Projekt budowlany (wielobranżowy), branża architektoniczna, konstrukcyjna (jeżeli będzie wymagana), sanitarna w niezbędnym zakresie zostaną opracowane w wersji papierowej w 5 egz., elektroniczna 1 egz. zapis (pdf i dwg).

Podane w programie funkcjonalno-użytkowym informacje  nie zwalniają oferentów z konieczności przeprowadzenia wizji lokalnej w terenie i uwzględnienia innych nie opisanych uwarunkowań.

Przed wykonaniem projektu należy przeprowadzić wizje lokalną w terenie, wykonać inwentaryzację obiektu przeznaczonego do rozbiórki oraz zieleni istniejącej.

Do wykonania projektu wykonawca pozyska na swój koszt materiały, analizy, ekspertyzy, opracowania niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia oraz dokona stosownych odkrywek przy użyciu własnych materiałów i narzędzi.

Jeżeli względy praktyczne wymagają, aby niektóre dokumenty Wykonawcy były poddane weryfikacji lub uzgodnieniu przez odpowiednie osoby lub władze to przeprowadza je na swój koszt.

Wykonawca uzyska wszelkie wymagane zgodnie z prawem polskim uzgodnienia, opinie, decyzje administracyjne niezbędne do zaprojektowania, wybudowania i przekazania do użytkowania.

Projekt winien zawierać optymalne rozwiązania funkcjonalno-użytkowe, konstrukcyjne materiałowe i kosztowe.

Pełna odpowiedzialność za osiągniecie zakładanych celów przedsięwzięcia  spoczywa                             na Wykonawcy.

Zakres i forma dokumentacji projektowej (w tym przedmiary robót) mają być sporządzone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (tj. Dz.U z dnia 24 września 2013 poz.1129).

Przed przystąpieniem do wykonywania robót należy przygotować i przedstawić Zamawiającemu do akceptacji przedmiary robót.  Przedmiary robót winny być opracowane w podziale na branże.

Zamawiający wymaga przedłożenia szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych.

Forma i zakres dokumentacji projektowej musi spełniać wymogi :

- Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2018r. poz. 1986)

- Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego z dnia 25 kwietnia 2012 r. (Dz. U. poz. 462); tj. z dnia 9 października 2018r. (Dz.U. poz.1935)

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. Nr 75, poz. 690); tj. z dnia 17 lipca 2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 1422)

- Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ochrony p.poż budynków, innych obiektów budowlanych i terenów z dnia 07 czerwca 2010r.  (Dz. Nr 109. poz.719) z późn. zm. (w tym Dz.U.2019 poz. 67)

- Wymagania dotyczące robót budowlanych

- Wykonawca wykona wszelkie roboty budowlane zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym (wielobranżowym).

- Roboty budowlane montażowo-instalacyjne wykonać w zakresie niezbędnym do osiągnięcia

zamierzonego efektu wraz z próbami, pomiarami niezbędnymi w celu przekazania                     do użytkowania.

- Demontaże i rozbiórki w zakresie projektu z uwzględnieniem wywozu i utylizacji odpadów.

- Wszystkie inne prace niezbędne do kompletnego zrealizowania zadania, uzyskania wszelkich wymaganych prawem pozwoleń, uzgodnień związanych z przekazaniem                    do użytkowania w tym decyzją na użytkowanie jeżeli będzie wymagana.

- Wskazana wizja lokalna na obiekcie celem sprawdzenia miejsca robót, jego otoczenia                w celu oceny na własną odpowiedzialność, koszt i ryzyko wszelkich czynników koniecznych do przygotowania oferty i wykonania prac budowlanych.

- Pełna odpowiedzialność za osiągnięcie celu spoczywa na Wykonawcy.

- Wykonawca zapewni staraniem i na swój koszt kierownika robót budowlanych                    w specjalności konstrukcyjno-budowlanej jak również kierowników robót branżowych.

- Należy uwzględnić prowadzenie prac w sposób zapewniający normalne użytkowanie pozostałej części obiektu znajdujących się w pobliżu miejsca prowadzenia prac.

- Wszelkie wyłączenia prądu muszą być ustalone z Zamawiającym i nastąpić po wyrażeniu                                 na nie zgody przez Zamawiającego.

- Należy uwzględnić prowadzenie prac również w godzinach nocnych oraz w dni wolne ustawowo od pracy jeżeli zajdzie taka potrzeba.

- Wywóz gruzu i odpadów powstałych w trakcie robót, utylizację odpadów niebezpiecznych, wykona Wykonawca we własnym zakresie i na swój koszt.

- Wykonawca jest zobowiązany ubezpieczyć prowadzone roboty i zapewnić przestrzeganie przepisów BHP .

- Wymagania dotyczące terenu budowy

- Plac budowy zostanie przekazany odrębnym protokołem.

- Wykonawca prowadzić będzie roboty na terenie przez niego zabezpieczonym, oświetlonym i oznaczonym zgodnie z obowiązującymi przepisami.

- Wykonawca wykona i zapewni zasilanie w wodę i energię elektryczną na potrzeby robót

staraniem i na własny koszt (podliczniki), opłaty z tego tytułu ponosi Wykonawca.

- Wykonawca odpowiada za zapewnienie niezbędnego dostępu do placu budowy.

- Zadba by nie spowodować zniszczeń ani zanieczyszczeń dróg, a ewentualne uszkodzenia

będą naprawiane na koszt Wykonawcy. Wszelkie drogi wjazdowe będą utrzymane                          w czystości  i wolne od przeszkód.

- Nie przewiduje się składowania materiałów na terenie budowy,  powyższe uwzględnić                  w cenie oferty.

- Wykonawca na swój koszt i staraniem zapewni zaplecza socjalne dla swoich potrzeb.

- Wykonawca jest zobowiązany do oznakowania miejsca budowy poprzez wystawienie tablicy informacyjnej z wypełnionymi danymi zgodnie z Rozp. Ministra Infrastruktury                   z dnia 26.06.2002 w sprawie dziennika budowy ,montażu i rozbiórki ,tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 108.poz.953 z poźń zm.).

- Kierownik budowy sporządzi plan BIOZ i zgłosi prowadzone prace wraz ze stosownymi

dokumentami do właściwego organu.

- Wykonawca odpowiada za plac budowy od chwili przekazania placu do uzyskania decyzji na użytkowanie.

- Wykonawca będzie w pełni stosować odpowiednie przepisy BHP w okresie wykonywania

umowy i będzie odpowiedzialny za bezpieczne wykonywanie robót. Pozostała część budynku nie objęta zakresem remontu pozostaje w użytkowaniu.

- Wykonawca zapewni, że wszystkie czynności wykonywane będą bezpiecznie oraz osoby

odpowiedzialne za BHP wykonują pracę prawidłowo.

- Wykonawca zapewni wszelkie niezbędne środki medyczne, higieny osobistej na poziomie,

co najmniej w zakresie określonym przez odpowiednie przepisy.

Wykonawca winien przedsięwzięć wszelkie środki, aby zabezpieczyć roboty przed pożarem przy użyciu odpowiedniego sprzętu p.poż oraz poprzez wyznaczenie dróg ewakuacyjnych dla osób przebywających na placu budowy.

- Zgodność z prawem

- Wykonawca zapozna się z odpowiednimi uregulowaniami prawnymi, ustawami                            i przepisami  obowiązującymi w Polsce, jak również normami polskimi i odpowiednimi normami europejskimi, które w jakikolwiek sposób odnoszą się do robót dla działań podejmowanych przy realizacji zamówienia.

- Niezależnie od wymienionych regulacji prawnych Wykonawca powinien postępować zgodnie z następującymi polskimi regulacjami prawnymi: prawo budowlane, ustawa                   o odpadach, prawo ochrony środowiska, kodeks pracy i przepisy dotyczące ochrony zdrowia i bezpieczeństwa pracy i higieny pracy oraz przepisy ppoż.  Inne obowiązujące przepisy prawa polskiego i UE.

- Warunki wykonania i odbioru

- Na etapie projektowania :

-wymaga się od Wykonawcy uzgodnienia dokumentacji projektowej pod względem merytorycznym z Zamawiającym/Użytkownikiem przed złożeniem jej do odpowiednich instytucji w celu uzyskania stosownych uzgodnień i pozwoleń.

- Na etapie wykonania robót:

-Wykonawca zobowiązany jest do przyjęcia odpowiedzialności od następstw i za wyniki

działalności w zakresie: organizacji robót, zabezpieczenia osób trzecich, ochrony 	środowiska, warunków bhp, zabezpieczenia terenu i robót, zabezpieczenia ciągów 	komunikacyjnych  przyległych do terenu robót od następstw prowadzonych robót,

- Do rozpoczęcia robót budowlanych można przystąpić dopiero po dokonaniu stosownych zgłoszeń i uzyskaniu pozwolenia na budowę.

- Przedmiot zamówienia w części budowlanej, oraz instalacyjnej zostanie wykonany w całości z materiałów własnych Wykonawcy.

- Wyroby budowlane i instalacyjne, stosowane w trakcie robot budowlanych, mają spełniać

wymagania polskich norm i przepisów prawa, a Wykonawca będzie posiadał dokumenty

potwierdzające, że zostały one wprowadzone do obrotu zgodnie z ustawą o wyrobach

budowlanych i posiadają wymagane parametry.

- Zamawiający przewiduje bieżącą kontrolę wykonanych robót, w celu zapewnienia współpracy z Wykonawcą i prowadzenia kontroli wykonanych robót. Zamawiający przewiduje  ustanowienie osoby upoważnionej do kontaktów oraz Inspektora nadzoru.

- Kontroli będą podlegały w szczególności:

a) rozwiązania projektowe w aspekcie zgodności z programem funkcjonalno-użytkowym,

warunkami umowy i dokumentacją projektową,

b) stosowane gotowe wyroby budowlane w odniesieniu do dokumentów potwierdzających 	ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodności parametrów zawartymi w projekcie,

c) jakość i dokładność wykonania prac.

- Zamawiający ustala następujące rodzaje odbiorów:

a) odbiór robót zanikowych i ulegających zakryciu,

b) częściowy po wykonaniu projektu i uzyskaniu pozwolenia na budowę, po wykonaniu

podstawowych robót budowlanych,

c) odbiór końcowy po zakończeniu prac, przekazaniu zaakceptowanych przez Inspektora 	atestów, certyfikatów, deklaracji CE, aprobat technicznych, świadectw dopuszczenia, 	wszelkich  niezbędnych prób i pomiarów elektrycznych, odbiorów niezbędnych celem 	uzyskania decyzji na użytkowanie, łącznie z decyzją na użytkowanie jeżeli będzie 	wymagana.

- Terminy wykonania prac projektowych oraz wykonania robót budowlanych i instalacyjnych.

  - wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia/zaświadczenie o nie wniesienia sprzeciwu  w terminie określonym w SWZ.

  - wykonanie prac budowlanych i instalacyjnych w terminie określonym w SWZ.

- Część informacyjna programu funkcjonalno-użytkowego.

- Informacje ogólne

  - Zamawiający oświadcza, że posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane w zakresie budowy świetlicy wraz z zagospodarowaniem terenu. Zamawiający nie posiada prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane w zakresie związanym z wykonaniem przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego.

  - Zamawiający wprowadzi Wykonawcę na teren, na którym będą wykonywane prace projektowe zgodnie z terminem określonym w SWZ oraz udzieli informacji dotyczących przekazanego terenu, mających wpływ na prawidłowe prowadzenie zleconych robót.

  - Wykonawca rozpocznie roboty budowlane po uzyskaniu ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę (lub po upłynięciu ustawowego terminu   dla   robót   wymagających    zgłoszenia.

- Aktualne uwarunkowania prawne, związane z realizacją zamierzenia budowlanego

Na terenie objętym inwestycją obowiązuje MPZP Uchwała nr XXIII/200/2020 Rady Gminy  Liniewo z dnia 30 października 2020 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu północno-wschodniego wsi Garczyn.

Link do planu:

https://liniewo.e-mapa.net/wykazplanow/

- Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego

Wykonawca zobowiązany jest zrealizować przedmiot zamówienia spełniając wymagane ustawy Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z póź. zm.), rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie Warunków technicznych, jakim  powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z póź. zmianami), innych ustaw  i  rozporządzeń,  Polskich  Norm,  ustaw  i  rozporządzeń  oraz  zasad  wiedzy  technicznej i sztuki budowlanej, w tym między innymi:

      - Prawo budowlane. Ustawa z dnia 07.07.1994r.

      - Prawo ochrony środowiska. Ustawa z dnia 27.04.2001r. oraz Ustawa z dnia 13.04.2013r. ozmianie ustawy Prawo ochrony Środowiska oraz niektórych innych ustaw

      - Prawo wodne. Ustawa z dnia 18.07.2001r. oraz Ustawa z dnia 4.01.2013r. o zmianie ustawy Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw

      - Prawo energetyczne. Ustawa z dnia 10.04.1997 r.

      - Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21.02.1995  r.  w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno – kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie.

      - Rozporządzenie  Ministra  Rozwoju  Regionalnego  i  Budownictwa  z  dnia  2.04.2001r.  w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania dokumentacji projektowej.

      - Ustawa z dnia 3.02.1995r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych.

      - Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.

      - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

      - Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.

      - Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej z dnia 1.09.1993 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnych.

      - Rozporządzenie  Ministra Infrastruktury z dnia  26.02.2003 r.  w sprawie bezpieczeństwa   i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych.

      - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

      - Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego.

      - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego.

      - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.11.2008 r. w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub części lokalu stanowiącego  samodzielną  całość  techniczno-użytkową  oraz  sposobu  sporządzania    i wzorów świadectw charakterystyki energetycznej.

      - Rozporządzenie  Ministra  Spraw  Wewnętrznych  i   Administracji   z  dnia  16.06.2003r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej.

      - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia.

      - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3.07.2003 r. w sprawie książki obiektu budowlanego.

      - Ustawa z dnia 24.08.1991r. o ochronie przeciwpożarowej.

      - Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 07.06.2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów.

      - Rozporządzenie  Ministra  Spraw  Wewnętrznych  i   Administracji   z  dnia  24.07.2009r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych.

      - Ustawa z dnia 17.05.1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne.

      - Rozporządzenie  Ministra  Spraw  Wewnętrznych  i   Administracji   z  dnia  24.09.1998r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych.

      - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

      - Ustawa z dnia 16.04.2004r. o wyrobach budowlanych.

      - Rozporządzenie  Ministra  Spraw  Wewnętrznych  i   Administracji   z  dnia  11.08.2004r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym.

      - Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1.12.1998r. w sprawie obowiązku stosowania niektórych Polskich Norm dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.

      - Ustawa z dnia 14.12.2012r. o odpadach.

      - Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11.12.2003 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej architektów oraz inżynierów budownictwa.

oraz inne wyżej nie wymienione opracowania powiązane z planowanym zadaniem inwestycyjnym. Normy, wg których należy wykonać zadanie należy wymienić w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, sporządzanych przez Wykonawcę.

- Inne informacje i dokumenty związane z realizacją zamierzenia budowlanego

  - Zamawiający informuje, że wybór Wykonawców zadania zostanie dokonany w trybie ”Zaprojektuj i wybuduj”.

  - Wszelkie szkody powstałe z winy Wykonawcy w trakcie realizacji niniejszego zadania Wykonawca jest zobowiązany usunąć we własnym zakresie i na własny koszt.

  - Całość prac należy wykonać zgodnie z:

    - ustawą „Prawo Budowlane”, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót oraz  wiedzą techniczną,

    - obowiązującymi przepisami i normami w tym zakresie, przepisami bhp, sanitarnymi                   i p.poż.

  - Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej terenu objętego opracowaniem

- Zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytków.

5.1 Zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytków oraz oddziaływanie wskazano w MPZP.

- Pozostałe informacje niezbędne do zaprojektowania i wykonania robót

  - Załącznik nr 1 do PFU –

Mapa orientacyjna z określeniem lokalizacji poszczególnych obiektów,

- Inne elementy objęte przedmiotem zamówienia, których realizacja nie wymaga stosowania prawa budowlanego.

Przyczepa do przewożenia kajaków oraz sprzętu wodnego:
7.1 Sprzęt wodny kajaki:

    - Kajak jednoosobowy polietylenowy długość 3,9 m ( +/10%), szerokość 0,7 m – 5 sztuk

    - Kajak 2 osobowy polietylenowy długość 4,7m, (+/- 10%), szerokość 0,7 m 5 sztuk

Każdy kajak wyposażyć  kpl. wiosłe, kapoków.

    - Rower wodny 5 osobowy długość 4,3 m (+-/10%) szerokość 1,65 m 1 sztuka.

    - Rower wodny 4 osobowy z brodzikiem długość 3,8m ( +/-10%) szerokość 1,6m 1 sztuka

Każdy rower wodny wyposażyć w kpl. kapoków

Dodatkowo należy dostarczyć 2 wiosła i 2 kapoki zapasowe.

    - Przyczepa z homologacją do przewozu 10 kajaków.

Przyczepa niehamowana 1- osiowa

Dopuszczalna Masa Całkowita – DMC – 750 kg

Opis:

rama i pozostałe konstrukcje metalowe ocynkowane ogniowo,

kształtowniki w widocznych przekrojach zakończone zaślepkami PCV,

koło podporowe wraz z regulowana obejmą,

opony o rozmiarze : 155 R 13 – 2 szt.,

felgi wzmacniane 4 1 Jx13 H2, rozstaw 100 x 4 2 szt.,

specjalne odciągi wewnętrzne osłonięte otuliną,

transport kajaków w pozycji leżącej na dnie maksymalnie 10 szt.

uchwyty do mocowania kajaków 30 szt.,

tylne oświetlenie przyczepy w specjalnie wyprofilowanej belce osłaniającej,

przednie światła pozycyjne LED,

tylne lampy zespolone, instalacja elektryczna 12 V,

nadkola ocynkowane półokrągłe, fartuchu przeciw błotne,

klin pod koła wraz z uchwytem 1 szt.,

świadectwo homologacji.

7.2 Wyposażenie ruchome

Krzesło konferencyjne typu ISO 48 sztuk,

Rama: 4 nogi

Pulpit: Brak

Oparcie: Tapicerowane, osłona: plastik

Siedzisko: Tapicerowane, osłona plastikowa

Pianka siedziska: Cięta

Pianka oparcia: Cięta

Stół konferencyjny 8 osobowy – 6 sztuk,

Długość: minimum 240cm

Wysokość: minimum 70 cm

Szerokość: minimum 72 cm

Grubość blatu: 22 mm

Model: Prostokątny

Podstawa: Stałe nogi

Materiał blatu: Laminat lub MDF

Meble kuchenne

Regał otwarty z przeznaczeniem na naczynia szerokości 130 cm, wysokość 210 cm wykonany z Szafa zamknięta z przeznaczeniem na naczynia szerokości 130 cm, wysokość 210 cm wykonany z płyty gr minimum 22 mm montaż w schowku 1 szt

Mebel kuchenne

Szafki stojące w kształcie litery L o długości do 5 m w tym dwie szafki narożne. Szafki wiszące  o długości 3 m. Minimum 1 słupek z szufladami. Szuflady i szafki wyposażone w system cichego domyku. Fronty z MDF gr 19 mm pokryte folią PCV lub lakierowane o matowym wykończeniu. Szafka dolna wysokość 82 cm, górna 72 cm, głębokość dolna minimum 52 cm, górna minimum 30 cm. Blat laminowany gr minimum 28 mm odporny na plamy, pleśń wysoką temperatury, zarysowania, matowy. Dodatkowo należy przewidzieć blat roboczy o długości 1,2 m ( blat analogiczny jak w przypadku mebli) pełniący funkcję stołu ( blat wyposażyć w 4 nogi).

Sprzęt

      - Lodówko zamrażalka wolnostojąca o wysokości minimum 200 cm

      - Kuchnia gazowa – 4 palnikowa w zabudowie

      - Zmywarka do zabudowy

      - Okap kuchenny do zabudowy

      - Taborek gazowy 10,5kW

Urządzenia wymieniowe w pkt b-d należy wbudować w meble kuchenne, urządzenie określone w pkt a można wbudować w meble kuchenne.

Wyposażenie dla 48 osób:

    - Sztućce ( nóż, widelec, łyżka stołowa, łyżka deserowa)

    - Szklanki min 200 ml

    - Filiżanki lub kubek + podstawka minimum 200 ml

    - Talerz głęboki

    - Talerz płaski obiadowy

    - Talerz płaski śniadaniowy

Wyposażenie łazienki

    - Pojemnik na papier toaletowy 2 kpl.

    - Szczotka WC 2 kpl.

    - Lustro podświetlone minimum 60x60 cm 3 kpl.

    - Pojemnik na mydło w płynie 2 sztuki

Uwaga załączone wizualizacje są poglądowe i mogą się różnić w zakresie wyposażenia (mała architektura) od zapisów PFU. Nadrzędne dla zadania są zapisy z PFU.